## Slide 1: 第19回ICN研究会ワークショップ Cefore/Cefpycoを用いたICNによる ネットワーク機能呼び出し実装
2021年8月26,27日

## Slide 2: ICNによる名前を用いた通信
ICNの基本原則
  Pull型通信：
    1) 取得したい情報/コンテンツの名前を指定したInterestを送信
    2)ネットワーク(のキャッシュ)から当該Dataを取得
IoTの場合：
センサー
サーバ
Interest: ccnx:/temp/%00
30℃
①
②
Data: ccnx:/tmp/%00
チャンク番号

## Slide 3: ICNによるPush型通信
IoT環境では、Push型通信もしばしば必要
  どうする？
センサー
サーバ
Data: ccnx:/temp/%00
サーバにデータを
Pushしたい
30℃

## Slide 4: ICNによるPush型通信（方法１）
方法１：
  センサーがInterestに情報を載せてサーバに送る
    CeforeではPayload TLVが定義されている(参照: CCNx(RFC8609))
方法１の特徴
  メリット：シンプルで分かりやすいが、
  デメリット：一つのInterestで一つのデータをネットワークから引き出すというICNの原則から乖離
センサー
サーバ
①
Interest: ccnx:/temp/%00
30℃

## Slide 5: ICNによるPush型通信（方法２）
情報の名前を指定したPull型通信
  ネットワーク内のキャッシュからデータを引き出すネットワーク機能と捉えることができる
方法２：
  ネットワークにデータをキャッシュさせるPush機能をネットワーク機能として定義し名前で呼び出す
Interest: ccnx:/temp/%00
Data: ccnx:/temp/%00
①
Interest: ccnx:/ファンクション名/パラメータ
②
サーバ
センサー
30℃
実際に作成しよう！
③

## Slide 6: ネットワーク機能呼び出し Practice（１）
Push型通信基本編

## Slide 7: ICNによるPush型通信: 全体図(方法２)
ゴール：
  ① センサー(コンテナ1)は、PUSHイベントをネットワーク機能として呼び出すためのInterestを送信し、
  ② サーバー(コンテナ2)は、指定された名前を使ってInterestをセンサーに送信し、
  ③ センサーは、該当するデータ(文字列: 30 degree celsius)をサーバに送信する
Practice
push-server
push-consumer
10.0.1.10
10.0.1.100
Cache
(csmgrd or local-cache)
Cefnetd
push-
server.py
Cefnetd
push-
consumer.py
①
②
③

## Slide 8: ICNによるPush型通信:ネーミングルール
下記は、２つのサンプルプログラム(push-server.py, push-consumer.py)で利用しているネーミングルール
  ccnx:/_SF_abcdef_/K/NAME/%00
①ネットワーク機能名(_SF_abcdef_)
  push-consumer.py及びpush-server.pyにて定義している箇所を確認し、コメントアウトを削除しよう。(先頭の#を削除する)
②チャンク数(K)
  push-consumer.pyで定義している箇所を確認し、コメントアウトを削除しよう。
③キャッシュさせたいデータの名前(NAME)
  push-consumer.pyにて定義している箇所を確認し、コメントアウトを削除しよう。
センサーがPush機能を呼び出すために送信するInterestの名前は、サンプルコードそのままの場合、以下となる
  ccnx:/_SF_abcdef_/5/Current-Temp/%00
①
②
③
Practice

## Slide 9: ICNによるPush型通信: 実行準備
前準備
  センサー(コンテナ1)
    FIB設定を行う。以下のコマンドを実行。
    $ cefroute add ccnx:/_SF_abcdef_ udp 172.16.0.2
  サーバー(コンテナ２)
    FIB設定を行う。以下のコマンドを実行
      $ cefroute add ccnx:/Current-Temp udp 172.16.0.2
    キャッシュを行う必要があるため、CS_MODE=1 (Local-Cacheを有効化)で実行する。(または、CS_MODE=2 (use csmgrd)でCsmgrdを使って実行しても良い)。
      Local-Cacheを有効にする手順
        1) /usr/local/cefore/cefnetd.confを編集し、CS_MODEを以下にする
          CS_MODE=1
        2) cefnetdの再起動
          $ cefnetdstop
          $ cefnetdstart
Practice

## Slide 10: ICNによるPush型通信: 実行準備
実行する前に確かめよう
  センサー(コンテナ1)のFIB設定はできているか？
    コマンド”cefstatus”を実行して、下記が表示されるか？
      faceid = XX : address = 172.16.0.2:9896 (udp)
      FIB: 1
        ccnx:/_SF_abcdef_
          Faces: XX (-s-)
  サーバー(コンテナ2)のFIB設定は出来ているか？
    コマンド”cefstatus”を実行して、下記が表示されるか？
      faceid = YY : address = 172.16.0.1:9896 (udp)
      FIB: 1
        ccnx:/Current-Temp
          Faces: YY (-s-)
  サーバー(コンテナ2)のキャッシュモードは、CS_MODE=1 (Local-Cache)になっているか？(または、CS_MODE=2 (use csmgrd))
    コマンド”cefstatus”を実行して、下記が表示されるか？
      Cache Mode : 1 (または、Cace_Mode : 2)
  2ページ前のプログラム変更は適切に行えているか？打ち間違えは無いか？
Practice

## Slide 11: ICNによるPush型通信: 実行
1) サーバー(コンテンナ2)で下記コマンドを実行
  $ python3 push-server.py
2) センサー(コンテナ1)で下記コマンドを実行
  $ python3 push-consumer.py
3) サーバー(コンテナ2)で適切にキャッシュされているか確認してみよう
  $ cefgetfile ccnx:/Current-Temp –f ./cache-data.txt
  $ cat cache-data.txt
    (“30 degree celsius”という内容がチャンク数分だけ表示されるはず!!)
もう一度実行する場合
  サーバーにキャッシュが残っているので、キャッシュを消すために、サーバーにてcefnetdを一旦終了し、再起動しよう
    $ cefnetdstop
    $ cfnetdstart
    $ python3 push-server.py
Practice

## Slide 12: ICNによるPush型通信: 試してみよう
Push機能を呼び出す名前とPushするデータ名を自分で決めてみよう
下記は、２つのサンプルプログラム(Push-Server.py, Push-Consumer.py)から抜粋
  ccnx:/_SF_abcdef_/K/Name/%00
①ネットワーク機能名
  “_abcdef_”の部分を自分で定義して、push-consumer.pyの該当箇所を変更してみよう
②チャンク数
  チャンク数は一つでも良いので、 push-consumer.pyの該当箇所”k”を1に変更してみよう。
③キャッシュさせたいデータの名前
  データの名前を決めて、２つのサンプルプログラムの該当箇所“Name”を変更してみよう。
PUSH機能を呼び出すInterestの名前例:
  ccnx:/_SF_PUSH_/1/Current-Temp-MySensor/%00
①
②
③
Practice
センサーとサーバーのFIB設定を
適切に反映することを忘れずに

## Slide 13: ICNによるPush型通信:発展課題
色々考えてみよう
  サーバー側のFIB設定に関して
    サーバーがセンサーからPUSH機能要求を受信した際に、自動的にFIB設定するにはどうしたら良いだろうか？
  中継ノード(ルータ)を介してPushを行う場合、ルータはどの様な機能が必要か？
    （サーバ)<--> (中継ノード(ルータ))<--> (センサー)
  様々な場所に温度センサー等が散らばっている状況で、複数センサーが現在の温度データを同一サーバにPushする場合、
    どの様なPUSH通信を行う必要があるだろうか？
    また、どんなメリットやデメリットがあり得るだろうか。

## Slide 14: ネットワーク機能呼び出し Practice（2）
Push型通信応用編

## Slide 15: ICNによるPush型通信: 応用編
PUSH型通信用いたネットワーク機能の利用
例えばネットワーク符号化(NC)
  シナリオ例:
    1) 計算機性能が乏しいノード、あるいは復号化機能が無いノードが符号化データK個受信。
      符号化データ: オリジナルデータ(K個)を元に作成され、オリジナルデータとは異なるデータ
      復号化：符号化データ(K個)を元にオリジナルデータ(K個)を生成
    2) 符号化データをサーバに渡し、復号化・キャッシュしてもらう
    3) サーバにキャッシュされてあるオリジナルデータを受信
Coded Data
1
2
3
1
2
3
Original Data
1
2
3
1
2
3
復号化
Interest
ネットワーク符号化/復号化サーバ
符号化
オリジナルデータ
受信
Data-Push
復号化
Practice

## Slide 16: ICNによるPush型通信: 応用編
Practice
手順1: ”testCoded.jpg”(ファイル)をNICTサーバにPushして、復号化・キャッシュしてもらう
  ”testCoded.jpg”はコンテナ１のホームディレクトリにあります。
手順２: cefgetfileで復号化したオリジナルファイルを取得
nc-push-consumer
10.0.1.100
Cefnetd
nc-push-
Consumer.py
NICTサーバ
1
2
38
Coded Data
…
Data-Push
1
2
38
testCoded.jpg
…
1
2
38
1
2
38
Original Data
Coded Data
…
…
testOrg.jpg
JPG
testCoded.jpg
符号化
復号化
復号化
1
2
38
Original Data
…

## Slide 17: ICNによるPush型通信: 応用編
Consumer: 符号化データをサーバに送信し復号化を要求
  Fibを追加
    $ sudo cefroute add ccnx:/_SF_ tcp [NICTサーバのIPアドレス]
  nc-push-consumer.pyを実行
    $ python3 ./nc-push-consumer.py ./testCoded.jpg 自身の苗字
      例：$ python3 ./nc-push-consumer.py ./testCoded.jpg Matsuzono
  実行内容
    符号化データをPushするためのInterest送信
      名前: ccnx:/_SF_/_CS.STORE_/_K.38/_uid.Matsuzono_/
    NICTサーバは、consumerに38個のInterestを送信してくれます
      名前: ccnx:/_uid.Matsuzono_/chunk=0,…,37
    testCoded.jpgファイルを1024byteづつ読み込み、サーバに符号化データを38個送信(PUSH)
      名前：ccn:/_uid.Matsuzono_/chunk=0,…,37
Practice
1
2
38
Coded Data
…
testCoded.jpg

## Slide 18: ICNによるPush型通信: 応用編
サーバ側の実行内容：
  NICTサーバは、consumerに38個のInterestを送信
    名前: ccnx:/_uid.Matsuzono_/chunk=0,…,37
  38個全ての符号化データを受信した後、オリジナルデータを復元し、以下のファイル名でキャッシュする
    ファイル名： ccnx:/_SF_/_uid.Matsuzono_/OrgData
  その際、チャンクデータをいくつ受信したかをステータス情報として、以下のファイル名でキャッシュ
    ファイル名： ccnx:/_SF_/_uid.Matsuzono_/Status
Practice
1
2
38
1
2
38
Original Data
Coded Data
…
…
ccnx:/_SF_/_uid.Matsuzono/OrgData
JPG
testCoded.jpg
復号化
NICTサーバ

## Slide 19: ICNによるPush型通信: 応用編
復号化されたオリジナルデータをNICTサーバから受信しよう
  cefgetfileの利用
    38個のオリジナルデータを受信し、“testOrg.jpg”というファイル名で保存
    $ cefgetfile ccnx:/_SF_/_uid.Matsuzono_/OrgData –f ./testOrg.jpg
  保存したtestOrg.jpgが適切に開けるか見てみよう
  うまくtestOrg.jpgが受信できない場合、サーバのステータスを調べてみよう。
    $ cefgetfile ccnx:/_SF_/_uid.Matsuzono/Status -f ./Status
    $ cat ./Status
課題：
  サーバ側はどのようなプログラムが動いているか考えてみよう
  難課題:
    “push-server”コンテナを使って、自分でサーバプログラムを作って試してみよう。
Practice